Rasensubstrat für Gebäudebegrünungen/  lose geschüttet

Substrat für die intensive Begrünung mit Rasen, in mineralisch-organischer Form, auf

Basis von Löß, Lava, Bims, Sand und Kompost der Körnung 0-8 mm liefern und auf

….cm* höhengerecht einbauen.

Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der

Düngemittelverordnung  ist per Untersuchungsbericht nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 20-25 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: …cm

Erzeugnis:           Vulkaterra Rasen 0-8 nb.

od. glw.

Liefernachweis:  VULKATEC GmbH

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20

* mind. 15 cm (mit permanenter Bewässerung und regelmäßiger Pflege); ab

ca. 30-40 cm Einbaustärke deutlich geringerer Pflegeaufwand – Bewässerung nur

noch bei extremen Trockenphasen. Siehe  Einbau- u. Pflegeanleitung Vulkatec.