Vegetationstragschicht für Innenraumbegrünung

Substrat für die intensive Mehrschichtbegrünung in Innenräumen auf mineralisch-

organischer Basis und unter Verwendung von Lava, Bims und Xylit, liefern,

Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der

Düngemittelverordnung, sowie der Schadstoffe im Eluat nach

Trinkwasserverordnung, ist nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 15-25 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: …cm

Erzeugnis:	       Vulkaplus f. Innenraumbegrünung 0-12

od. glw.

Liefernachweis:    VULKATEC GmbH

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20