Schüttstoffgemische für Bodenfilter

a) Vulkasoil 0/5

Schüttstoffgemisch für Bodenfilter zur Behandlung von Niederschlagsabflüssen im

Misch– und Trennsystem sowie von Straßen, in Anlehnung an DWA 178, auf Basis

- von Lava, Basalt und Bims ( Kalksplitt) entmischungsstabil  zusammengesetzt herstellen,

liefern und verdichtungsfrei einbauen.

- Überfahrungen während des Einbaus sind nicht zulässig

- bei der Bepflanzung sind Maßnahme zur Vermeidung von Verdichtungen zu ergreifen

Wasserdurchlässigkeit in mm/s = >1 . 10-4

Einbaustärke: …… cm

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor 1,25-1,3

Erzeugnis:                 Vulkasoil 0-5 (Vulkasoil® 0/5 + 10, 15 oder 20% Carbonat)

Liefernachweis:       VULKATEC GmbH

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20

b) Vulkasoil 0/1.4

Schüttstoffgemisch für Bodenfilter zur Behandlung von Niederschlagsabflüssen im

Misch– und Trennsystem sowie von Straßen nach DWA 178, auf Basis

von Lava, Basalt und Bims (Kalksplitt) entmischungsstabil  zusammengesetzt herstellen,

liefern und verdichtungsfrei einbauen.

- Überfahrungen während des Einbaus sind nicht zulässig

- bei der Bepflanzung sind Maßnahme zur Vermeidung von Verdichtungen zu ergreifen

Wasserdurchlässigkeit in mm/s = >1 . 10-4

Einbaustärke: …… cm

Zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor 1,25-1,3

Erzeugnis:                 Vulkasoil 0/1.4 (Vulkasoil® 0/1.4 + 10, 15 oder 20% Carbonat)

Liefernachweis:       VULKATEC GmbH

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20