Vegetationstragschicht „leicht“ für mehrschichtige extensive Begrünungen

Substrat für die extensive Mehrschichtbegrünung in mineralisch-organischer Form

auf Basis von Lava, Bims, Blähton, Xylit und Kompost (RAL gütegesichert) mit

wassergesättigt max. 1250 kg/m³liefern, pneumatisch auf die Dachfläche fördern

und höhengerecht auf …cm* einbauen.

Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der

Düngemittelverordnung, sowie der Schadstoffe im Eluat nach

Trinkwasserverordnung, ist nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 15-25 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: …cm

Erzeugnis:	       Vulkaplus extensiv 0-12 Typ Leicht

od. glw.

Liefernachweis:    VULKATEC GmbH

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20